## Slide 1
领先创新·
·超越自我
2018 Synopsys ARC杯海峡两岸电子设计竞赛

## Slide 2: 智能公交站牌
2018年6月
西安电子科技大学武陵酒队
By：郭嘉敏 张永薪 黄飘

## Slide 3: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 4: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 5: 项目概述
智能公交站牌
    基于ARC EM处理器的智能公交车站牌
    功能：站牌显示车的位置信息和车的拥挤程度信息。
    意义：为候车人提供方便，节省时间，并实现推广，响应智慧交通。

## Slide 6: 项目概述
智能公交站牌应用场景
    由于城市交通拥堵，公交车不会准时按点到达，所以车的位置信息没有定点发布能力。智能公交站牌可以改变人的出行方式，方便人们赶班车和接送孩子。
    亮点：
    车和站牌之间采用WiFi并连接到机智云上通信。
    通过三色LED灯显示车的位置和拥挤程度。
    性价比高，可推广。

## Slide 7: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 8: 难点
机智云的设备联动
    作品难点主要体现在机智云的设备联动
    查询联动规则列表，各个参数的学习最后编写代码
通过该接口可以查询appid所绑定的全部产品的数据点。
请求地址及方式

## Slide 9: 创新点
一、智能公交站牌显示选择
LCD成本高，驱动复杂 全彩LED RGB成本低且 显示直观，更满足设计要求

## Slide 10: 创新点
二、公交车和公交站牌之间使用WiFi和机智云通信，不受距离限制，实时通信。
    WiFi和机智云之间
    通过Internet通信
WiFi之间感应RSSI

## Slide 11: 创新点
三、红外对射模块模拟上车下车
通过putty可以观测红外模块计数
实际应用中
装在公交车的前门和后门，用上车人数减去下车人数即为车载人数。
对于只有一个门的公交车可以在门上装两个红外对射，通过俩个模块的顺序来判断上车下车方向，完成计数

## Slide 12: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 13: 设计实现
站牌硬件实现
Pmod1与WiFi连接，与云端通信
Pmod2，Pmod3，Pmod4接口，Pmod5与LED RGB连接。用作显示
Pmod5与WiFi连接，扫描RSSI。
Pmod1
Pmod2
Pmod3
Pmod4
Pmod5

## Slide 14: 设计实现
站牌软件实现

## Slide 15: 设计实现
公交车硬件实现
Pmod1与红外对射模块和WiFi模块连接，扫描上车人数
Pmod2与红外对射模块连接，扫描下车人数
Pmod5与WiFi连接，与云端通信
Pmod1
红外对射模块
Pmod2
Pmod5，接WiFi模块
接WiFi模块

## Slide 16: 设计实现
公交车软件实现

## Slide 17: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 18: 测试结果
模拟场景

## Slide 19: 测试结果
车到达公交五公司
    上车10人以内

## Slide 20: 测试结果
车到达大雁塔
均亮黄灯

## Slide 21: 测试结果
车到达小寨
车已过大雁塔站，灯灭，不再显示这路车，显示其他车
小寨上的人数较多，亮红灯

## Slide 22: 测试结果
车到达钟楼

## Slide 23: 测试结果
机智云云端数据(以站点4为例）

## Slide 24: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 25: 总结与展望
总结
归纳起来主要做了如下几方面的工作：
1、对WiFi模块、红外对射模块、LED RGB各种模块的工作原理进行学习，并进行测试；
2、对ARC处理器有了深入的理解，学会了利用各种接口增加外设；
3、利用C语言进行程序设计，实现各个模块功能。
4、机智云设备联动的实现，协议的学习和代码AT指令编写。根据上面论述结合测试数据可以看出本次设计基本完成了设计任务和要求。

## Slide 26: 总结与展望
展望
随着科技的发展，智慧城市共建，智慧交通深入，未来还有很多需要努力和改进的地方：
1.引入语音技术，在机智云中加入语音系统，是智能公交车的受众面更广，为盲人也提供服务
2.引入充电技术，候车的时候为候车人提供充电服务
3.资金允许的情况下，引入触屏屏幕，为候车人提供娱乐性服务。MCU处理器可以实现多辆车的信息查询
4.更换板子的前提下，可以将WiFi更换成GPS，显示车速等更多信息。
5.云端数据可以用作统计，未来继续开发，云端扩展。

## Slide 27
谢 谢！